ProDAQ 数据采集功能卡

ProDAQ 3550 是具有2通道快速数模转换器和任意波形发生器的功能卡。

概述

每块ProDAQ 3550快速DAC和任意波形发生器功能卡提供2个通道，每个通道具有16位快速精确DAC的2-pole 模拟滤波器和256k x 16 大小SRAM的内存，且具有几个标准的输出范围。ProDAQ 3550 可以被用作两通道的波形发生器，内存可被分段来存储复杂波形。在突发发生时，未存储波形的内存段可被载入以提供更高的数据吞吐量。

如果用户需要更大的SRAM，他们可以通过把ProDAQ 3550设置成一个通道，双输出的DAC获得512K的SRAM。为了获得同步，有数个触发模式可供选择。Sallen-Key 类型2-pole的模拟滤波器提供三种软件可选的截止频率，且用户也可以选择滤波器旁路模式。输出缓存提供了必要的增益和输出功率以及软件控制的自动校准处理以消除偏移和增益误差。这就为直流和低频应用场合提供了前所未有的精度。

ProDAQ 3550 功能卡配有高密度的SCSI类型连接器或5个LEMO连接器。对于SCSI类型的连接器，每个输出端有4根引脚以最小化接触电阻。

目前，所有ProDAQ功能卡可以用在ProDAQ VXI总线的主板上和LXI规范的功能卡模块上，给用户提供了更高的通道集成度和更前沿实用的功能。

规格

| 采样 |
| --- |
| 分辨率 | 16位 |
| 输出特性 |
| 通道数 | 2 |
| 输出范围 | 0-5 V, 0-10 V, 0-20 V, ±5 V, ±10 V or ±20 V(根据需要也可以获得其他值) |
| 输出滤波器 | 2-pole型S-K滤波器 |
| 滤波器截止频率 | 100 kHz, 10 kHz, 1kHz，旁路 |
| 输出阻抗 | >0.01 MΩ |
| 输出保护 | 连续短路接地 |
| 刷新时间 | 直流1μ秒 |
| 内部校准后的精度 | -AA, -AB, -BA, -BB: 优于0.01% -AC, -BC: 优于0.32%, 典型值0.05% |
| 前面板I/O |
| 连接器 | 50针SCSI 或 LEMO |
| 物理特性 |
| 尺寸规格 | 230 x 53 mm |
| 重量 | < 100 g |
| 电源要求 |
| 电流消耗 | 电压（V） | 电流（mA） |
|  | +24 | 12 |
|  | -24 | 12 |
|  | +15 | 26 |
|  | -15 | 20 |
|  | +12 | 76 |
|  | -12 | 66 |
|  | +5 | 250 |
| 功耗 | 最大3.9W |
| 使用环境 |
| 温度 | 0°C to +50°C (工作时) -40°C to +70°C (仅存储) |
| 湿度 | 10% - 90% （无冷凝） |

软件支持

支持 Microsoft Windows, VxWorks, and Linux的驱动。联系Bustec

公司了解更多信息。

保修期

12个月（另外付费可延保）